招标文件

招标项目：2019 -2021年度华润水泥云南大区弥渡基地及云南水泥宾川、巍山基地工业废渣年协公开招标采购项目

招标编号：S7540120190500005

编制：张 能

审核：李建军

审批：时起龙

日期：2019年4月23日

编制单位：华润水泥云南大区招标工作小组

招标单位：华润水泥云南大区

目录

第一章	招标项目	3

第二章 投标人须知	4

A、投标人	4

1、合格投标人的范围	4

2、投标委托	4

3、投标费用	4

B、招标文件	4

4、招标文件	4

5、招标文件的澄清	4

6、招标文件的修改	4

C、投标文件	5

7、投标语言及计量单位	5

8、投标文件的组成	5

9、投标内容填写说明	6

10、投标报价	6

11、投标文件的有效期	6

12、投标文件的签署及规定	6

D、投标文件的递交	7

13、投标文件密封	7

14、投标截止时间	7

15、投标文件的修改和撤回	7

E、开标及评标	7

16、开标	7

17、评标	7

18、投标的澄清	8

19、评标过程保密	8

F、授予合同	9

20、中标通知	9

第三章 合同条款	10

第四章 技术指标	14

第五章 附件-投标文件格式	16

附件一：投标函	17

附件二：开标一览表	18

附件三：报价函	19

附件四：法人代表授权委托书	20

附件五：商务条款偏离表	21

附件六：资格证明文件	22

附件七：投标承诺书	23

附件八：供应商诚信条款	23

# 招标项目

1、华润水泥控股有限公司（香港联合交易所股份代码：HK1313）成立于2003年，华润集团一级利润中心，是华南地区领先的水泥及混凝土生产商，是国家重点支持的大型水泥企业集团之一。华润水泥云南大区招标工作小组（以下简称“工作小组”）主要负责华润水泥云南大区采购职能管理工作，现拟定于2019年05月进行2019 -2021年度华润水泥云南大区弥渡基地及云南水泥宾川、巍山基地工业废渣年协公开招标采购项目（招标编号：S7540120190500005）。

2、招标方式：公开招标

3、招标信息：

3.1 招标需求单位、品种、数量及相关技术指标：

| 序号 | 交货单位（或线路等） | 物资名称 | 数量 （万吨） | 质量指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段一 | 华润水泥（弥渡）有限公司 | 工业废渣 | 10万吨 | 每月活性指数>72% ，f-CaO≤1.0%，碱含量≤1.2%，烧失量≤10.0%，水分≤12.0%，粒度≤50mm，不得含有石块、杂物及杂草等。 |
| 标段二 | 大理昆钢金鑫建材有限公司 |  | 0.5万吨 |  |
| 标段三 | 大理昆钢巍山建材有限公司 |  | 3万吨 |  |

3.2 供应期限：2019年7月1日至2021年7月31日。

4、兹定于2019年5月27日起发放招标文件，投标人在拿到招标文件后，应按文件要求及时编写投标文件。如有疑问可向华润水泥云南大区招标工作小组查询。

5、兹定于 2019年6月8日下午14:00开标（开标地点：云南省大理州弥渡县寅街镇蔡家地华润水泥（弥渡）有限公司）。

6、未尽事宜可来电来函咨询，联系人：张 能，电  话：13988545373，传  真：0872-8378777，E-mail:  zhangneng@crcement.com，地址：云南省昆明市西山区环城南路888号昆钢大厦8楼。

# 第二章 投标人须知

## A、投标人

### 1、合格投标人的范围

1.1	合格投标人必须具有独立法人资格和独立承担民事责任的能力，遵守国家法律和政策，依法经营，并具有工商部门颁发的有效营业执照，与本次招标需求相适应的营业范围，具备履行合同所必需的供货能力的公司均可参加投标。

1.2 投标人应遵守有关的国家法律、法令和条例。

1.3 投标人应保证所投标货物无任何法律侵权发生。

1.4 关联单位不得同时投标，一经发现，取消所有关联单位的投标资格。

1.5 具有原材料在水泥行业的供应业绩，且具备供货条件。

### 2、投标委托

如投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（附件四）。

### 3、投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

## B、招标文件

### 4、招标文件

4.1 招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

4.2 投标人应详细阅读招标文件的全部内容，按招标文件的要求提供投标文件，对招标文件做出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。招标人保留进一步要求投标人补充提供有关材料的权利。

### 5、招标文件的澄清

5.1 投标人对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与招标人进行沟通交流时，可以书面形式（包括传真、信函等）通知招标人，但通知不得迟于开标日期前15天。招标人将视情况确定采用适当的方式澄清或以书面形式答复。必要时，可将书面答复包括原提出的问题（不标明问题来源）分发给所有投标人。

### 6、招标文件的修改

6.1 在投标截止时间前，招标人可根据需要修改招标文件，并以书面形式通知所有投标人，投标人在收到该通知后应在投标书内进行补充确认（加盖公章）。

6.2 招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对投标人具有同样的约束力。

6.3 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求修正投标文件，招标人可酌情推迟开标时间，并邮件形式或书面通知所有投标人。

## C、投标文件

### 7、投标语言及计量单位

7.1 投标文件及投标人和招标人就投标交换的文件和来往信件，以中文书写（专有名词除外）。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以翻译本为准。

7.2	投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

### 8、投标文件的组成

8.1 投标书包括：

(1) 投标函（附件一）；

(2) 开标一览表（附件二）；

(3) 报价单（附件三）；

(4) 法人代表授权委托书（附件四）；

(5) 商务条款偏离表（附件五）；

(6) 资格证明文件（附件六）；

(7) 投标承诺书（附件七）；

(8) 阳光宣言（附件八）；

(9) 工业废渣类物资销售业绩合同证明材料或上游厂家销售代理合作证明材料（附件九）；

8.2 投标保证金

(1) 投标人应于2019年6月5日17:00前用现金汇款方式（不接受其它方式，否则将做为废标处理）提交投标保证金5万元（大写：伍万元）人民币及标书费100元人民币，汇到招标人指定帐户，投标保证金的汇款底单必须于2019年6月6日上午11:00前扫描给招标方联系人以便核实，经核实未于规定日期内提交投标保证金的投标文件视为无效。

(2) 投标保证金请电汇到以下账户：

账户名称：华润水泥（弥渡）有限公司

开 户 行：中国农业银行弥渡县支行

账    号：24-119401040010207

(3) 未中标人的投标保证金将于招标结果公布后20个工作日内原额退还给投标人，不计利息；

(4) 中标人未能在规定的时间内签署合同，投标保证金将被没收；

(5) 中标人完成与招标人的合同签署后，投标保证金自动转为合同履约保证金，（合同履约保证金不足的在7个工作日内补齐），供货期满后退还，不计利息。若因中标单位方面原因，在供货期限内违反合同条约而造成招标人或下属基地公司的全部损失，将从保证金中扣除予以补偿。

### 9、投标内容填写说明

9.1	投标人应严格按招标文件要求的内容逐项填写编制投标文件，有规定格式的按规定格式填写，无规定格式的由投标人自拟，并装订成册。

9.2	开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

### 10、投标报价

10.1 所有投标价格均以人民币报出，报价为货到招标人指定到货地点的含税价格。

10.2 投标人要按报价函 (附件三)的内容详细填写投标货物的分项价格构成。

10.3 投标人如需用外汇购入某些投标货物，须折合成人民币计入总报价中。

10.4 招标人仅接受一次投标报价，该价格为最终报价。

10.5 招标人不接受两个报价以上或未确定价格的标书。

10.6中标价格在供应期间原则上保持不变，如遇特殊情况，双方可协商调整价格，届时应以双方盖章确认的调价函为准。

### 11、投标文件的有效期

11.1 自开标日起60天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定的投标，将被拒绝。

11.2 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行确认。投标人可以拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

### 12、投标文件的签署及规定

12.1 组成投标文件的各项资料(本须知第8条中所规定)均应遵守本条。

12.2 投标人应填写全称，同时加盖公章。

12.3 投标文件必须由法人代表或法人授权代表签署。

12.4 投标文件中投标书一式肆份：其中正本壹份，副本叁份，电子版壹份(上传至报价平台中)。如正本与副本、电子版不符，以正本为准。

12.5 投标文件的正本必须用不退色的墨水填写或打印，注明“正本”字样。副本可以用复印件。

12.6 投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

12.7 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

12.8 招标人不接受以约定形式之外的投标。

## D、投标文件的递交

### 13、投标文件密封

13.1 投标文件密封袋封口处应有投标全权代表的签字及投标单位公章。封皮上写明招标编号、招标项目名称、投标人名称、并注明“开标时起封”字样。

13.2 开标一览表正本应单独封装在一个信封内，并标明“开标一览表”字样。

### 14、投标截止时间

14.1 投标文件必须在2019年6月8日下午14:00前由投标人或委托代理人亲自带到开标现场。

14.2 招标人提前或推迟开标时间，应以书面(或传真、邮件)的形式，通知所有投标人。

14.3 在开标时间后送达的投标文件，招标人拒绝接收。

### 15、投标文件的修改和撤回

15.1开标后投标人不得撤回投标文件。

## E、开标及评标

### 16、开标

16.1 招标人按招标文件规定的时间、地点主持开标仪式。开标仪式由招标人主持,评标小组及有关工作人员参加。

16.2 招标人在开标仪式上，将公布投标人的名称、投标货物名称、投标价格、交货期等，招标工作组成员将做唱标记录。

### 17、评标

17.1 评标小组

招标人根据招标货物特点组建评标小组，对投标文件讲行评估和比较。评标小组由招标方相关技术及商务专家组成。

17.2 评标方法

在本次评标中，评标小组遵循“最低投标价法”原则进行评标，标段一推荐2家中标单位，标段二、三各推荐1家中标单位。

17.2.1 评标小组首先对投标文件是否符合招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全进行评标审查。

（1）是否响应招标文件中结算付款条件；

（2）是否有诚信违规记录；

（3）是否有法定代表人证明或授权委托书；

（4）是否按招标文件要求报价；

17.2.2 价格的计算错误按下述原则修正：

（1）如果单价乘数量不等于总价，应以单价为准修正总价；

（2）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，应以文字为准修正数字；

（3）投标人不同意以上修正，则其投标将被拒绝。

17.2.3 与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。重大偏离系指投标货物的质量、数量及交货期明显不能满足招标文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正。但招标人将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

17.3 评标原则

17.3.1 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。

17.3.2 中标单位以最低投标价由低到高依次排序确定。

17.4废标

在开标时，投标文件出现下列情况之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标：

（1）投标文件未按照招标文件的要求予以密封或加密的；

（2）投标函未加盖投标人企业及企业法定代表人印章的，委托代理人无合法、有效的委托书原件和签字（盖章）的；

（3）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

（4）组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同协议的。

17.5 中标条件

（1）投标文件最大程度满足招标文件要求；

（2）遵循“最低投标价法”原则；

（3）若出现并列第一名，招标人有权从中选择可供量大、质量稳定的投标人作为中标人；

（4）有执行合同能力；

### 18、投标的澄清

18.1 招标人有权就投标文件中含混之处向投标人提出询问或澄清要求。投标人必须按照招标人通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

18.2 必要时招标人可要求投标人就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标全权代表的签字，并将作为投标内容的一部分。

18.3 投标人对投标文件的澄清不得改变投标价格及实质内容。

### 19、评标过程保密

19.1 开标之后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

19.2 在评标期间，投标人企图影响招标人的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

## F、授予合同

### 20、中标通知

20.1 在向投标人授予中标通知书时，招标人有权变更采购数量。

20.2 在投标有效期内，招标人以书面形式通知所选定的中标方。

20.3 招标人对未中标的投标人不作落标原因解释。

20.4 中标通知书将是合同的一个组成部分。

20.5 中标方应按中标通知书中规定的时间、地点与招标人签订合同，否则按开标后撤回投标处理，招标人有权撤销其中标资格，并没收中标方所缴纳的保证金。在这种情况下，招标人可另选中标方或另行招标。

20.6 招标文件、中标方的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

20.7 投标人一旦中标，签订合同后，不得私自转包，否则将视为违约并自动终止合同。

20.8 招标人在中标通知发出之前的任何时候，有权取消本次招标，对因此而受影响的投标人不承担任何责任，也没有义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

20.9本项目采用“最低投标价法”标段一推荐2家中标单位，标段二、三各推荐1家中标单位。

# 第三章合同条款

购销合同（范本）

买方：                                  合同编号：

卖方：                                  签订地点：云南大理

签订时间：2019年  月  日

买、卖双方经平等、自愿协商，就买方向卖方采购  工业废渣  事宜，签订本合同，以资信守。

第一条  货物需求概况

1、货物名称：工业废渣

2、产地：          ，卖方供应的货物产地不是      ，买方有权解除合同。

3、供应数量：例：标段一约8400吨/月，买方按月以书面订单与卖方确认月供数量；如买方配料有调整，可暂停向卖方采购材料。

4、结算单价=合同单价+质量奖罚+其他扣罚。合同单价：     元/吨。如遇市场行情变化，则由买、卖双方再行商定。若经协商，双方未达成一致意见，则本合同自行终止，双方不承担任何违约责任。

第二条  货物质量要求及技术标准

1、质量要求：每月活性指数>72% ，f-CaO≤1.0%，碱含量≤1.2%，烧失量≤10.0%，水分≤12.0%，粒度≤50mm，不得含有石块、杂物及杂草等；如满足上述质量要求，则按合同单价结算；如卖方送交的产品质量达不到上述质量要求的，买方有权拒接收获或选择让步接收，如经买方同意让步接收，则按本条第2项、第3项扣款。

2、质量考核条款：

2.1每月活性指数：70%＜每月活性指数≤72%，以72%为基准，每降低1%扣0.5元/吨, 不足1%部分，依比例计算扣款；

2.1.1每月活性指数：68%＜每月活性指数≤70%，以72%为基准，每降低1%扣1元/吨, 不足1%部分，依比例计算扣款；

2.1.2每月活性指数：66%＜每月活性指数≤68%，以72%为基准，每降低1%扣2元/吨, 不足1%部分，依比例计算扣款；

2.2抽检单批次1.0%＜f-CaO≤2.0%，以1.0%为基准，每升高0.1%扣1元/吨，不足1%部分，依比例计算扣款；

2.3抽检单批次1.2%＜碱含量≤2.0%，以1.2%为基准，每升高0.1%扣1元/吨，不足1%部分，依比例计算扣款；

2.4抽检单批次10.0%＜烧失量≤15.0%，每升高0.1%扣0.5元/吨，不足1%部分，依比例计算扣款；

2.5抽检单批次水分≤12%，按实际重量结算；如水分＞12%，扣罚金额=验收重量×（实测水分-12%）×含水单价（含水单价为计算质量奖罚+其他扣罚后的单价），由买方直接从货款中扣除。过磅前车辆成线状滴水现象，买方拒接过磅。

2.6抽检单批次粒度≤50mm,如产品粒度超出指标要求，则超出部分由卖方负责处理；如卖方在48小时内没有处理，则视为卖方默示授权买方处理，届时按100元/车向卖方收取处理费用。如因大块导致设备故障，由卖方负责赔偿买方相应的损失。

- 质量不合格品的考核条款：

3.1卖方交付的工业废渣出现下列情形之一，即属不合格品：每月活性指数≤66%，f-CaO>2.0%，碱含量>2.0%，烧失量>15.0%。如经买方同意该不合格品可让步接收，则按以下方式结算，即：每月活性指数≤66%，以72%为基准，每降低1%扣3元/吨, 不足1%部分，依比例计算扣款; f-CaO>2.0%时，以1.0%为基准，每升高0.1%扣2元/吨，不足0.1%部分，依比例计算扣款；碱含量>2.0%，以1.2%为基准，每升高0.1%扣2元/吨，不足0.1%部分，依比例计算扣款; 烧失量>15.0%,以10.0%为基准，每升高0.1%扣1元/吨，不足0.1%部分，依比例计算扣款。

（2）卖方交付的货物如不合格，买方有权拒收或退货，届时卖方应在接到买方退货通知24小时内将次品处理完毕；若逾期，则视为卖方放弃对该不合格品的所有权属，买方有权自行处置，卖方不得就买方的处置行为及处置后收益行使任何权利。

第三条  交货时间、地点

1、交货时间：以买方的书面通知为准。

2、交货地点：买方厂内货场（或以买方书面通知地点为准）。

3、货交买方前的一切责任和风险概由卖方承担。

第四条  运输方式和费用负担

1、运输方式：汽运散装要求每辆车必须加盖篷布。

2、运输费用：卖方负责卸货，运输费用及卸货费用由卖方承担，因超重所发生的费用等亦应由卖方承担，除货款外，买方不再另行支付任何费用。

3、卖方在原料运输过程中，应按国家相关“环境、安全作业标规定”执行；卖方运输车辆须服从买方安排，不准乱卸，并保持买方现场环境卫生；污染现场、损坏设施的，除按规定罚款赔偿外，还需即时清扫现场，恢复现场的清洁；否则产生的一切费用均由卖方负担。

第五条 包装标准

本合同项下的货物包装标准为：散装。卖方应确保货物在运输途中不因散装而发生任何质量问题及责任事故等，否则卖方应赔偿由此造成的买方的一切损失。

第六条  计量、验收

1、卖方货物交货数量以买方地磅计量所确认的结果为准，并作为最终结算依据。

2、卖方货物质量以买方取样化验的检测结果为准，并按进厂批次对应的质量和重量分别评定和结算。

3、若卖方对买方的检验结果有异议，应于接到买方通知后两天内以书面形式提出；如逾期，即视为卖方认同买方的检验结果并不得再有任何异议。

4、若在异议期内，卖方所送交的货物未与其他批次的货物混堆，卖方可申请重新抽样检验，卖方应于接到买方同意的书面通知后 2个工作日内无条件配合买方或买方指定公司对卖方所送交的货物重新抽样检验，否则只能以买方的封存样复检。

5、若在异议期内，卖方要求进行鉴定的，由买卖双方委托所在地省级以上质量鉴定机构（或省级质检部门指定的质量鉴定机构）进行质量鉴定，鉴定结果作为该批次货物的质量评定依据；送检费用由责任方承担。

第七条  结算方式及期限

1、结算期限：卖方交货完毕并经买方验收合格后，次月10日内买方根据有关验收资料向卖方出具结算单，卖方确认结算单后开具符合买方要求的全额合规增值税专用发票,买方确认无误后凭卖方提供13%的增值税专用发票一票结算，即买方按照内部结算审核程序办理发票入库手续后 30 天内支付该笔货款。如在卖方不存在任何违约及过错的前提下，买方不能按时付款，则卖方须给予买方一个月的宽限期，且卖方在宽限期内不得以任何理由断供或减供。

2、在买方付款前，卖方需提供结算单吨数的资源税完税证明，如未提供，买方将有权按云南省相关规定进行代扣代缴资源税，同时结算单价应做相应扣减。

3、结算方式：买方以银行转账、电汇或承兑汇票的方式支付货款。

4、卖方的银行账户信息如下：

开户名：

开户行：

银行账号：

第八条  违约责任

1、如卖方不能按照买方通知的要求按时完成本合同约定的供货数量，卖方对未完成供货部分应按照人民币 5 元/吨的标准向买方支付违约金，并赔偿由此给买方造成的相关损失。

2、如果卖方送交的货物质量不符合买方要求达  6  次以上的，即视为卖方严重违反本合同，买方有权单方通知解除本合同而不承担任何提前解约责任。若因卖方货物质量问题而给买方造成损失的，卖方还应赔偿买方因此而遭受的损失。

3、如果卖方在合同期内累计3个月不能完成买方通知的计划供应数量，即视为卖方严重违反本合同，买方除按本合同的条款的有关约定追究卖方违约责任外，买方有权单方通知解除本合同而不承担任何提前解约责任。

4、因卖方违约而致使买方单方解除本合同的，买方书面解除通知送达或视为送达卖方后，本合同即行解除。届时，买方将卖方的履约保证金作为违约金予以没收。

3、为保证本合同的正常履行，卖方应在本合同签订之日起三日内以现金或银行转账方式向买方支付金额为人民币  伍 万元的履约保证金，如本合同签订时买方尚有应付卖方货款或其他合同项下尚未退回卖方的履约保证金，该款项可转作本合同项下的履约保证金。本合同履行期间，如卖方违反本合同约定，买方有权在该履约保证金中扣除因卖方违约而应支付的违约金、损失赔偿金及其他相关费用等，如履约保证金不足抵扣，则在货款中扣除差额，卖方应在  30  天内补齐履约保证金。合同期满后45天内由双方协商履约保证金的退还事宜。

第九条  争议解决

因本合同所发生的一切争议，由买、卖双方协商解决；若协商不成，应向买方所在地有管辖权的人民法院起诉。

第十条  通知

1、本合同履行过程中，买、卖双方之间的业务情况沟通往来应采用传真或电子邮件的方式进行，届时卖方应对买方以传真或电子邮件方式发出的通知进行回传或回复确认。

2、任何一方向对方发出通知，以传真或电子邮件发出后的24小时视为对方收到,如遇节假日顺延；任何一方改变传真号码或邮箱地址应提前5个工作日内书面通知对方,否则后果自负。

第十一条  诚信特别条款

1、本合同在签订和履行过程中，卖方及其工作人员不得在谈判过程中为促成合同、或在合同履行过程中为谋取利益，而向买方的相关工作人员提供任何利益，包括但不限于提供金钱、物品、期权等有价物，无论主动或被动提供。卖方承诺恪守本条款，如有违反，买方有权立即解除本合同并追究卖方违约责任，届时卖方应向买方支付本合同年度总金额概算30%的违约金；如买方实际损失大于该金额的，还有权向卖方进一步索赔。届时，买方有权留置卖方的应收货款或其他款项等，并直接从中扣除相应额度。

2、在本合同签订和履行中，买方工作人员如有主动向卖方索取财物等不诚信行为，卖方可向买方有关部门举报。投诉、举报邮箱为:crcement18gw@crcement.com，投诉、举报电话为: 0755-82690369。

第十二条 合同期限

本合同自2019年7月1日起至2021年7月31日止；合同期满在新合同未签定之前，经双方书面同意后，本合同顺延生效三个月。

第十三条  合同生效及其他

1、本合同以中文书写，壹式肆份，卖方执贰份，买方执贰份，具有同等法律效力，经买、卖双方法定代表人或授权代表签字及盖章后生效。

2、在未获得买方事先书面同意的情况下，卖方不得以任何形式将所承担的本合同项下权利和义务转让给第三方；否则，买方有权随时单方书面通知解除本合同而不承担任何责任。

3、本合同未尽事宜，由买、卖双方协商解决并签订书面补充协议。本合同项下的书面通知以及与合同履行相关的其它书面文件等均系本合同附件。附件构成本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文）

| 买 方： | 卖 方： |
| --- | --- |
| 法定代表人/授权代表： | 法定代表人/授权代表： |
| 地 址： | 地 址： |
| 电 话： | 电 话： |
| 传 真： | 传 真： |
| 电子邮件： | 电子邮件： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 税务登记： | 税务登记： |

# 质量指标及考核标准

# 招标货物质量标准及考核指标

1、质量要求：每月活性指数>72% ，f-CaO≤1.0%，碱含量≤1.2%，烧失量≤10.0%，水分≤12.0%，粒度≤50mm，不得含有石块、杂物及杂草等；如满足上述质量要求，则按合同单价结算；如卖方送交的产品质量达不到上述质量要求的，买方有权拒接收获或选择让步接收，如经买方同意让步接收，则按本条第2项、第3项扣款。

2、质量考核条款：

2.1每月活性指数：70%＜每月活性指数≤72%，以72%为基准，每降低1%扣0.5元/吨, 不足1%部分，依比例计算扣款；

2.1.1每月活性指数：68%＜每月活性指数≤70%，以72%为基准，每降低1%扣1元/吨, 不足1%部分，依比例计算扣款；

2.1.2每月活性指数：66%＜每月活性指数≤68%，以72%为基准，每降低1%扣2元/吨, 不足1%部分，依比例计算扣款；

2.2抽检单批次1.0%＜f-CaO≤2.0%，以1.0%为基准，每升高0.1%扣1元/吨，不足1%部分，依比例计算扣款；

2.3抽检单批次1.2%＜碱含量≤2.0%，以1.2%为基准，每升高0.1%扣1元/吨，不足1%部分，依比例计算扣款；

2.4抽检单批次10.0%＜烧失量≤15.0%，每升高0.1%扣0.5元/吨，不足1%部分，依比例计算扣款；

2.5抽检单批次水分≤12%，按实际重量结算；如水分＞12%，扣罚金额=验收重量×（实测水分-12%）×含水单价（含水单价为计算质量奖罚+其他扣罚后的单价），由买方直接从货款中扣除。过磅前车辆成线状滴水现象，买方拒接过磅。

2.6抽检单批次粒度≤50mm,如产品粒度超出指标要求，则超出部分由卖方负责处理；如卖方在48小时内没有处理，则视为卖方默示授权买方处理，届时按100元/车向卖方收取处理费用。如因大块导致设备故障，由卖方负责赔偿买方相应的损失。

- 质量不合格品的考核条款：

3.1卖方交付的工业废渣出现下列情形之一，即属不合格品：每月活性指数≤66%，f-CaO>2.0%，碱含量>2.0%，烧失量>15.0%。如经买方同意该不合格品可让步接收，则按以下方式结算，即：每月活性指数≤66%，以72%为基准，每降低1%扣3元/吨, 不足1%部分，依比例计算扣款; f-CaO>2.0%时，以1.0%为基准，每升高0.1%扣2元/吨，不足0.1%部分，依比例计算扣款；碱含量>2.0%，以1.2%为基准，每升高0.1%扣2元/吨，不足0.1%部分，依比例计算扣款; 烧失量>15.0%,以10.0%为基准，每升高0.1%扣1元/吨，不足0.1%部分，依比例计算扣款。

3.2卖方交付的货物如不合格，买方有权拒收或退货，届时卖方应在接到买方退货通知24小时内将次品处理完毕；若逾期，则视为卖方放弃对该不合格品的所有权属，买方有权自行处置，卖方不得就买方的处置行为及处置后收益行使任何权利。

# 附件-投标文件格式

投标文件包含资质文件及以下格式文件（未按以下格式及顺序制作的投标文件废标）：

附件一：投标函

附件二：开标一览表

附件三：报价函

附件四：法定代表人授权委托书

附件五：商务条款偏离表

附件六: 资格证明文件

附件七：投标承诺书

附件八：供应商诚信条款

附件九：工业废渣类物资销售业绩合同证明材料或上游厂家销售代理合作证明材料

附件一：

## 投标函

华润水泥云南大区：

（投标单位全称）授权	            	（全权代表姓名）				（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的  2019 -2021年度华润水泥云南大区弥渡基地及云南水泥宾川、巍山基地工业废渣年协公开招标采购项目  (招标编号：S7540120190500005 )招标的有关活动，并对 工业废渣 货物进行投标。为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件：投标书正本壹份，副本叁份，电子版壹份（上传至报价平台）。

2、保证遵守招标文件中的有关规定。

3、保证忠实地执行买卖双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。

5、本投标自开标之日起60天内有效。

投标单位全称(盖章)：

全权代表(签字)：

日  期：

## 附件二：

## 开标一览表

投标人名称：					       			招标编号：  S7540120190500005

| 序号 | 物料名称 | 质量指标 | 运输距离 | 付款 方式及期限 | 投标 基地 | 货期 | 运输方式 | 数量（单位） | 投标单价（元/吨） | 备注 （产地） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段一 | 工业废渣 | 每月活性指数>72% ，f-CaO≤1.0%，碱含量≤1.2%，烧失量≤10.0%，水分≤12.0%，粒度≤50mm，不得含有石块、杂物及杂草等。 |  | 响应招标文件 | 华润 弥渡 |  |  |  |  |  |
| 标段二 |  |  |  | 响应招标文件 | 云水 宾川 |  |  |  |  |  |
| 标段三 |  |  |  | 响应招标文件 | 云水 巍山 |  |  |  |  |  |

注：

1、此表内容在开标时当众宣读。

2、本表格须装订在投标文件内。然后再将此开标一览表打印一份签字和加盖印章后，单独密封在一个小信封内，随投标文件一同递交，以便开标时唱标用。

投标单位全称（盖章）：

全权代表（签字）：

日  期：

附件三：

## 报价表

华润水泥云南大区：

感谢贵司对我司的支持和信任！

根据贵司招标要求，我司报价如下：

1、品种及指标

| 物资名称 | 产地 | 其他质量指标 |
| --- | --- | --- |
| 工业废渣 |  | 每月活性指数>72% | f-CaO≤1.0% | 碱含量≤1.2% | 烧失量≤10.0% | 水分≤12.0% | 粒度≤50mm |

2、运输方式及交货地点：

2.1、标段一：华润水泥（弥渡）有限公司；

标段二：大理昆钢金鑫建材有限公司

标段三：大理昆钢巍山建材有限公司

3、数量、单价及成本构成：

| 投标标段 | 可供数量 | 单价 （含税） | 税率 | 付款方式及期限 | 成本构成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 出厂价 | 短途运输 | 税金 | 其他费用 | 合理利润 |
| 标段一 |  |  | 13% | 响应招标文件 |  |  |  |  |  |
| 标段二 |  |  | 13% | 响应招标文件 |  |  |  |  |  |
| 标段三 |  |  | 13% | 响应招标文件 |  |  |  |  |  |

4、交货时间：2019年7月1日起至2021年7月31日止。（按招标方要求）

5、报价有效期：响应招标文件要求。

报价单位(签字盖章)_________公司

2019 年    月    日

附件四：

## 法定代表人授权委托书

华润水泥云南大区：

（投标单位全称）法人代表          （法人代表姓名）授权            (全权代表姓名)，身份证号码                      为全权代表参加贵公司组织的 2019 -2021年度华润水泥云南大区弥渡基地及云南水泥宾川、巍山基地工业废渣年协公开招标采购项目 (招标编号：S7540120190500005 )项目招标活动，全权处理招标活动中的一切事宜。

法人代表（签字）：

投标单位全称 (公章)：

日　期：

附：

全权代表姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传　　　　真：

电　　　　话：

## 附件五：

## 商务/技术条款偏离表

投标人在投标时应对于该部分给予充分的考虑。为了招标人评议的需要，投标人应将这些条款的异议逐条提出或根据以下要求的格式提出偏离，如若没有，则填无,不回复则视作无偏离。

招标编号：S7540120190500005                          货物名称：工业废渣

| 投标标段 | 招标文件要求 | 投标内容 | 偏离情况/引起价格变动 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 章节及条款号 | 条款内容描述 | 章节及条款号 | 条款内容描述 |  |
| 标段一 |  |  |  |  |  |
| 标段二 |  |  |  |  |  |
| 标段三 |  |  |  |  |  |

投标单位全称（盖章）：

全权代表（签字）：

日  期：

## 附件六：

## 资格证明文件

一、必备资质文件：

- 工商营业执照正副本复印件；

- 税务登记证（国税、地税正副本）复印件；

- 增值税一般纳税人资格证书复印件；

- 法定代表人身份证复印件（正反两面在同一张纸上并加盖公章）；

- 开户许可证复印件；

- 授权代表身份证、授权委托书（如若法人代表未亲自参与投标，该项为必备资质文件）；

二、其他资质文件

- 生产许可证复印件（如果投标货物实行生产许可证制度者）；

- 同类产品的销售业绩合同或上游授权代理销售协议等证明材料。

## 附件七：

## 投标承诺书

华润水泥云南大区：

根据已收到贵方的招标文件，遵照国家有关政策法规，我方经考察现场和研究上述招标文件及其他相关资料后，我方愿以招标文件所要求的条件参与投标，我方的条件以投标书所显示内容为准。为维护招标投标的严肃性，我司保证：

- 我司提供的资质证书、企业各类资格材料均有效属实，否则,同意被废除投标资格并接受处罚。

- 我司接受招标文件全部内容(含补充文件、答疑文件)，否则,同意被废除投标资格并接受处罚。

- 我司保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查出有虚假,同意作无效投标文件处理并被没收投标担保,若中标之后查出有虚假,同意废除中标资格、被没收投标保证金。

- 我司保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为,也不存在恶意提高报价行为。否则,同意接受招标单位违约处罚并被没收投标保证金。

- 一旦我方中标，我司保证按照合同约定完成合同范围内的全部内容,履行保供责任，否则,同意接受招标人对投标人违诺处罚并被没收履约担保。

- 我司保证不参与陪标、围标、串标或欺诈等骗取中标的行为，否则,同意接受贵司及行政主管部门的处罚。

- 其他要求。

法人代表（签字）：

投标单位全称 (公章)：

日　期：

## 附件八：

阳 光 宣 言

一、 不以向华润员工及其亲属提供任何个人利益的方式谋求与华润的合作关系。

二、 不与华润员工就标底、其他单位的投标书等商业秘密及合同中的条款进行私下商谈或者达成默契。

三、 不与其他单位串通投标，不采取恶性竞争等不正当手段竞争业务。

四、 不向华润员工或其请托人、代理人提供好处费、回扣、现金及有价证券、支付凭证、贵重礼物。不向华润员工及其亲属提供可能影响其公正履行职务行为的宴请和娱乐、体育、休闲、旅游活动。

五、 发现本单位人员有向华润员工行贿倾向、建议或行为的，应予以制止、批评教育；发现华润员工有索贿、受贿行为的，应坚决拒绝，并向华润相关领导或纪检监察部门举报。控股纪检监察部举报邮箱为 crcement18gw@crcement.com。

法人代表（签字）：

投标单位全称 (公章)：

日　期：

## 附件九：（工业废渣类物资销售业绩合同证明材料或上游厂家销售代理合作证明材料）

注：投标人将以往的工业废渣销售业绩合同或上游厂家销售代理合作证明材料作为标书的业绩证明材料。